Мероприятия

по снижению размеров потерь в сетях

ОАО «Чеченэнерго» в 2013 году

В целях снижения потерь электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северного Кавказа» на постоянной основе проводятся организационные мероприятия по снижению потерь электроэнергии, которые включают:

- оптимизацию нагрузки между трансформаторными подстанциями путем выполнения переключений линий электропередачи;

- выполнение отключений основного оборудования электрических сетей в режимах малых нагрузок и сезонной нагрузкой;

- выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях до 1 кВ;

- оптимизацию установившихся режимов электрической сети по уровням напряжения и перетокам реактивной мощности.

- выявление фактов неучтенного потребления электроэнергии.

Кроме того в целях снижения уровня технологического расхода электроэнергии, во 2 – 4 кварталах 2013 года, проводились  мероприятия увеличению сечения провода на перегруженных ЛЭП.

В целях снижения потерь электроэнергии до уровня технологического расхода, снижение погрешности действующих измерительных комплексов и исключение «человеческого фактора» в ОАО «МРСК Северного Кавказа» в 2013 году, в рамках реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории республик Северного Кавказа, проводились мероприятия по созданию систем автоматизированного сбора показаний приборов учета (АСКУЭ).

В результате реализации вышеуказанных мероприятий общий объем снижения потерь электроэнергии в электрических сетях ОАО «Чеченэнерго» в 2013 году составил 48,98 млн. кВт*ч, в том числе от реализации:

- организационных мероприятий по снижению потерь электроэнергии – 7,07 млн. кВт*ч;

- технических мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции электрических сетей – 0,009 млн. кВт*ч.;

- мероприятий по созданию систем автоматизированного сбора показаний приборов учета – 41,90 млн. кВт*ч.

Затраты на  реализацию организационных мероприятий относятся на себестоимость услуг по передачи электроэнергии.

Источником финансирования технических мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции электрических сетей являются амортизационные отчисления.

Производство работ по созданию систем автоматизированного сбора показаний приборов учета финансируется из средств федерального бюджета.