Мероприятия

по снижению размеров потерь в сетях

ОАО «Дагэнергосеть» в 2014 году

В целях снижения потерь электроэнергии в распределительных сетях ОАО «Дагэнергосеть» на постоянной основе проводятся организационные мероприятия по снижению потерь электроэнергии, которые включают:

- оптимизацию нагрузки между трансформаторными подстанциями путем выполнения переключений линий электропередачи;

- выполнение отключений основного оборудования электрических сетей в режимах малых нагрузок и сезонной нагрузкой;

- выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях до 1 кВ;

- оптимизацию установившихся режимов электрической сети по уровням напряжения и перетокам реактивной мощности.

- выявление фактов неучтенного потребления электроэнергии;

Кроме того в целях снижения уровня технологического расхода электроэнергии, во 2 – 4 кварталах 2014 года, проводились  мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции электрических сетей, которые включали увеличение сечения провода на перегруженных ЛЭП и замену перегруженного/недогруженного оборудования электрических сетей.

В целях снижения потерь электроэнергии до уровня технологического расхода, снижение погрешности действующих измерительных комплексов и исключение «человеческого фактора» в ОАО «Дагэнергосеть» в 2014 году проводились мероприятия по созданию систем автоматизированного сбора показаний приборов учета (АСКУЭ).

В результате реализации вышеуказанных мероприятий общий объем снижения потерь электроэнергии в электрических сетях ОАО «Дагэнергосеть» в 2014 году составил 183,89 млн. кВт*ч, в том числе от реализации:

- организационных мероприятий по снижению потерь электроэнергии – 121,04 млн. кВт*ч;

- технических мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции электрических сетей – 3,84 млн. кВт*ч.;

- мероприятий по созданию систем автоматизированного сбора показаний приборов учета – 59,01 млн. кВт*ч.

Затраты на  реализацию организационных мероприятий относятся на себестоимость услуг по передаче электроэнергии.

Источником финансирования технических мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции электрических сетей, а также мероприятий по созданию систем автоматизированного сбора показаний приборов учета являются амортизационные отчисления и средства федерального бюджета.