Мероприятия

по снижению размеров потерь в сетях ОАО «Чеченэнерго

и источниках их финансирования (на 2014 год)

В целях снижения потерь электроэнергии в распределительных сетях ОАО «Чеченэнерго» на постоянной основе проводятся следующие организационные мероприятия:

- оптимизация нагрузки между трансформаторными подстанциями путем выполнения переключений линий электропередачи;

- выполнение отключений основного оборудования электрических сетей в режимах малых нагрузок;

- выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях до 1 кВ;

- оптимизация установившихся режимов электрической сети по уровням напряжения и перетокам реактивной мощности;

- выявление фактов неучтенного потребления;

- проведение инструментальных проверок приборов учета.

В целях снижения технологического расхода электроэнергии в 2014 году запланированы следующие технические мероприятия:

- реконструкция ВЛ 35 кВ Л-41 ПС "Серноводская"- ПС "Слепцовская" протяженностью 4,8 км на общую сумму 6,78 млн.руб. Работы запланированы на 3 – 4 кварталы 2014 года;

- реконструкция ПС 35/10 кВ "Серноводская" с установкой трансформатора 4 МВА на общую сумму 29,66 млн.руб, Работы запланированы на 4 квартал 2014 года.

Кроме того, в течение 2014 года запланированы работы, включающие увеличение сечения провода на перегруженных ЛЭП общей протяженностью 4,53 км, а также замену перегруженного/недогруженного оборудования электрических сетей общей мощностью 0,29 МВА.

Планируемая сумма затрат на реализацию мероприятий, направленных на снижение потерь электроэнергии в сетях ОАО «Чеченэнерго» в 2014 году, составляет 41,44 млн. руб.

Источником финансирования указанных мероприятий являются амортизационные отчисления.